### F 5 E Třída jednometrová – stavební pravidla.

Pravidla platná od roku 2004.

    - Základní znaky.

Třída jednometrová F 5 E je jednotná  třída podle pravidla 9.94.3., ve které délka trupu nesmí přesáhnout 1 metr. Nejvyšším orgánem této třídy je NAVIGA (podle pravidla 9.94.1.)

    - Připuštění starších jachet k soutěži.

Všechny jachty zhotovené před vznikem platnosti těchto pravidel mohou v této třídě startovat, pokud mají platný měřící protokol.

    - Trup.

- Celková délka přes všechno  nesmí  překročit 100 cm.

- Nejsou přípustné konstrukce s více než jedním trupem.

- Každá jachta musí  mít vpředu nárazník. Nárazník musí být zhotovený z elastického materiálu s vlastnostmi gumy a musí být nejméně 1 cm silný, měřeno ve směru podélné osy trupu.

- Zakázáno je používat jakékoliv typy  trimovacích ploutví, měnitelnou zátěž a během jízdy pohyblivé kýly. V průběhu regaty nesmí být jakýmkoliv způsobem měněn nebo posouván kýl nebo zátěž.

- Délka kýlu se závažím, měřená od  nejhlubšího bodu hlavního žebra po nejhlubší bod kýlu (zátěže), může být maximálně 38 cm (viz. náčrtek), při čemž hlavní žebro nesmí mít v místě přechodu do kýlu konkávní zakřivení (oblý přechod z trupu do kýlu).

- Materiál na trup lze použít jakýkoliv  mimo uhlíku a aramidových vláken (kevlaru). Pro umožnění kontroly použitého materiálu, nesmí být vnitřní strana trupu lakovaná nebo zabarvená.

    - Oplachtění.

- Maximální výška stěžně nad palubou je libovolná.

- Maximální průměr stěžně a ráhen je 2 cm.

- Je dovolen jen jeden pevně stojící stěžeň (žádný  otočný stěžeň nebo jiné konstrukce).

- Ráhno  kosatky musí být zavěšeno vahadlově.

- Stěžeň i ráhna mohou být zhotoveny z libovolného materiálu.

    - Plachty.

- Plachty musí být zhotoveny dle rozměrové tabulky (maximální plocha plachet).

- Oplachtění musí mít jednu kosatku a jednu vratiplachtu. Obě plachty vycházejí ze základního tvaru trojúhelníku.

- Šířkové míry vratiplachty se měří ve čtvrtinových bodech (viz. náčrtek). Takto stanovené body zadního lemu jsou mezi sebou, zadním bodem hlavy a se zadním (otěžovým ) rohem plachty spojeny přímkami. V náčrtku znázorněné body zadního lemu v jednotlivých čtvrtinových bodech jsou hodnoty maximální, které mohou být menší. Spojení mezi jednotlivými body musí vždy být přímkou.

d.	Na zadním  lemu kosatky a spodních lemech vratiplachty i kosatky nesmí být žádné přídavky zaoblením. Tyto lemy musí být střiženy jako přímky

e.	        Horní hrana hlavového prkénka kosatky i vratiplachty smí být maximálně 2 cm. široká.

- Na vratiplachtě jsou povoleny 3 výztužné laťky, které musí být umístěny ve čtvrtinových bodech tak, aby jejich podélné osy vyznačily přesně čtvrtinové body plachty. Maximální délka latěk může být 10 cm a šířka 1 cm. Žádné další výztuhy plachet nejsou povoleny.

- Na kosatce mohou být dle náčrtku umístěny 2 výztužné laťky. Délka latěk smí být maximálně 7,5 cm., šířka maximálně 1 cm.

    - Hmotnost.

- Celková hmotnost jachty připravené k plavbě je libovolná.

- Hmotnost (váha) zátěže je libovolná.

    - Funkce dálkového ovládání.

- Je povoleno používat maximálně  2 funkce dálkového ovládání. Jedna funkce pro ovládání kormidla a druhá  pro společné ovládání vratiplachty a kosatky.

- Je zakázáno používat samonaváděcí nebo automatické ovládání řízení a nastavení plachet nebo trimování.

    - Označení třídy.

- Označením třídy je velké písmeno E (tiskací písmeno). Toto označení musí být spolu s označením státu  a registračním číslem umístěno na vratiplachtě každé sady plachet, dle pravidla 25 (popis označení).

- Další označení musí odpovídat pravidlu 9.96.1.

    - Rozměrová tabulka.

Sada A 		Sada B			Sada C

A	max. 1600		max. 1180		max. 880

B	350 – 360		340 – 350		310 – 320

C	1610 – 1620		1200 – 1210		910 – 920

D	305 – 315		295 – 305		265 – 275

E	235 – 245		225 – 235		205 – 215

F	135 – 145		130 – 140		115 – 125

H	1660 – 1700		1240 – 1280		940 – 980

I	min. 220			min. 160			min. 120

K 	1320 – 1330		980 – 990		730 – 740

L	375 – 385		340 – 350		290 – 300

M	1245 – 1255		900 – 910		655 – 665

N	185 – 195		165 – 175		140 – 150

P	400 – 430		285 – 315		205 – 235

Q	820 – 850		590 – 620		425 – 455

Kontakt pro třídu F5.

pavel.novotny.kolin@seznam.cz

lad.stanek@seznam.cz

Postup při rýsování plachet kategorie F 5 E.

Rýsujeme plachty sady A – maximální rozměry dle rozměrové tabulky.

1.	Na tužší papír dostatečné velikosti narýsujeme  základní trojúhelník vratiplachty o stranách  A = 160 cm, B = 36 cm, C = 162 cm.

2.	Stranu C rozdělíme na dvě poloviny po 81 cm a v tomto místě narýsujeme kolmici ke straně C.

3.	Kolmo na stranu A narýsujeme rozměr E, který délkou 24,5 cm vyznačí na kolmici rozdělující stranu C na dvě poloviny, nejvyšší bod zadního lemu vratiplachty. Obrázek 1.

4.	Takto získaný bod spojíme  dvěma úsečkami s horním i dolním zadním rohem plachty. Obr. 2.

5.	Rozdělením těchto úseček na dvě poloviny, narýsováním rozměrů D a F, získáme i body v ¼ a ve ¾ délky strany C, které tvoří tvar zadního lemu vratiplachty (třikrát lomený).

6.	Získané body spojíme s bodem v ½ a se zadním dolním rohem vratiplachty, když u horního rohu bod oddálíme o 2 cm od strany A, čímž se vytvoří prostor pro uchycení v nejvyšším bodě (hlavové prkénko). Obr. 3.

V těchto bodech budou na vratiplachtě 3 výztužné laťky.

Vydutí profilu plachty, které po oříznutí předního lemu způsobí jeho zakřivení  (na rozměru A), musí být do rozměru D, E a F započítáno.

Popsaným způsobem narýsujeme také kosatku, když strana A = K, B = L, C =  M. U kosatky se ½ délky M na zadním lemu vyznačí a 2 výztužné laťky se umístí v bodech P a Q.